ZGKIM.2600.13.2023						               Chełmiec dn. 09.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg, polegająca na opracowaniu systemu rozdziału ścieków pomiędzy oczyszczalnią Piątkowa Łęg a oczyszczalnią Piątkowa II”

Zakres prac:

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować sieć kanalizacji tłocznej fi 160 PE SDR 17 RC o długości około 2500mb łączącej istniejącą pompownie ścieków zlokalizowana w ulicy Piątkowskiej z kanalizacją grawitacyjną dostarczającą ścieki do oczyszczalni  Piątkowa 2.

Należy uwzględnić przebudowę istniejącej pompowni, należy uwzględnić  wymianę oraz dobrać pompy, przeanalizować istniejące zasilanie, a w razie konieczności uwzględnić jego przebudowę.

Ponadto należy zaprojektować na oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg system umożliwiając rozdział ścieków w taki sposób aby na oczyszczalnie trafiały ścieki w ilości nieprzekraczającej 75 m3/dobę. Należy zaprojektować kompleksowy system sterowania, zsynchronizowany z komorami zasuw i komorami pomiarowymi.

Ponadto w ramach inwestycji należy zaprojektować  podpięcia grawitacyjnego około 10 budynków (jeśli warunki terenowe na to pozwolą). Budynki zlokalizowane w obrębie działek  776/2 ,776/5 obręb Piątkowa szacowna długość kanalizacji sanitarnej w około 500mb.

Zakres prac – wymagania:

- Wykonanie map do celów projektowych.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Projekt zagospodarowania terenu – w 3 egz. (dla Zamawiającego)

- Projekt architektoniczno-budowlany - w 3 egz. (dla Zamawiającego)

- Projekt techniczny – w 3 egz. (dla Zamawiającego)

- Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych – w 3 egz.

- Wykonanie niezbędnych uzgodnień, inwentaryzacji, opinii wynikających z przyjętych rozwiązań oraz spełnić wymagania wynikające z przepisów szczegółowych, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.

- Uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa. Należy wystąpić do ZGKiM w Chełmcu o udzielenie pełnomocnictwa na etapie projektowania.

- Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki – format dwg. i pdf, opisy doc. inne elementy, kosztorysy /Norma ath/ . Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy map z ustalanym na etapie projektowania przebiegiem kanalizacji sanitarnej (dwg* pdf*) w celu kontrolowania i informowania mieszkańców.

- Opinia/dokumentacja geologiczna - koniecznie uwzględnić w wycenie jeżeli teren wymaga, - Do rozpoznania na etapie zamówienia, w terminie późniejszym nie będzie uwzględniane rozszerzenie zadania.

- Opinia sanepidu oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania  prawomocnego pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

- Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego aktualizowania kosztorysów inwestorskich do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego na realizację robót budowlanych w terenie.

- Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody na wejście w teren od wszystkich właścicieli nieruchomości objętych zamierzeniem inwestycyjnym.

Warunki realizacji:

1) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów a także opracowaniem operatów wodnoprawnych i innych dokumentów wymaganych prawem a koniecznych do opracowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę/skutecznego zgłoszenia.

2) Wykonawca/Projektant powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.

Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dołączono mapę sytuacyjną. Mapę należy traktować jako pomocniczą w celu zobrazowania zakresu realizacji zadania.

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć mailowo na adres: przetargi@chelmiec.pl do dnia 16.05.2023 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza ofertowego do godz. 9:00. Oferty złożone po czasie zostaną odrzucone.

Tel. kontaktowy 18 548 02 24 od godziny 8.00 do 15.00

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk

…………………………………….

Pieczęć Nagłówkowa Firmy

Oferta Cenowa

Ja / My* niżej podpisany/podpisani* …...............................................................................

działając w imieniu i na rzecz .....................…...…………………………………………………………..............

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej, oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy oczyszczalniami wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków Piątkowa Łęg, polegająca na opracowaniu systemu rozdziału ścieków pomiędzy oczyszczalnią Piątkowa Łęg a oczyszczalnią Piątkowa II | 12 miesięcy |  |

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca oświadcza, że w terminie związania ofertą zawrze umowę sporządzoną  w oparciu
o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dane do kontaktu: tel.:.........................................  e-mail: .............................................

..................................Miejscowość, data          .......................................................

podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy